# Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel

Рис. 2

Подача воздуха

открыто ↔ закрыто

Содержание

1. Технические характеристики………………………………………………………………………………1

2. Важная информация………………………………………………………………………………………..1

3. Правильная эксплуатация Вашей печи………………………………………………………………….2

4. Важнейшие комплектующие……………………………………………………………………………….3

5. Гарантийный талон………………………………………………………………………………………….4

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печь вида ВА1 (с доводчиком на дверце) может быть подключена к дымоходу, уже используемому другими печами, если характеристики дымохода в соответствии с DIN 4705, часть 3, позволяют это.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Высота | 1519,5 мм |
| Ширина | 840 мм |
| Глубина | 421 мм |
| Вес Lounge | 198 кг |
| Вес Lounge Xtra | 338 кг |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Названная мощность EN 13240 | 8 кВ |
| Максимальная мощность | 4 кВ |
| Минимальная мощность | 3,5 кв |
| Возможность отопления помеще- ния (в зависимости от изоляции) von der Hausisolierung) | 98 – 225 м³ |

| Эмисионные данные для множественного использования дымохода в соответствии с DIN 4705, часть 3, или расчёта дымохода в соответствии с DIN 4705, часть 2 |
| --- |
| Скорость топочных газов | 6,5 г/с |
| Температура выходящих топ. газов | 330 °C |
| Давление в дымоходе при номи- нальной мощности Nennwärmeleistung (Nwl) | 12 Па |
| Давление в дымоходе при 0,8 ном. мощности | 10 Па |

# ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В данной инструкции по эксплуатации приведена информация общего характера. Могут быть какие-либо региональные отличия в предписаниях.

### Общие предписания по эксплуатации Вашей чугунной печи

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым использованием Вашей печи.

- Для транспортировки Вашего отопительного прибора может быть использован только транспорт, обладающий достаточной несущей способностью.

- Не используйте Ваш отопительный прибор в качестве стремянки и т.д.

- Благодаря сгоранию горючего материала выделяется тепловая энергия, ведущая к сильному нагреванию поверхностей печи, дверцы, ручки дверцы, стекла, дымохода. Не прикасайтесь к данным поверхностям, предметам без соответствующих защитных материалов – перчаток и т.д.

- Обратите внимание Ваших детей на эту опасность и держите их подальше во время эксплуатации отопительного прибора.

- Сжигайте только те горючие вещества, которые приведены во главе «чистое сжигание».

- Сжигание или хранение легко воспламеняющихся или взрывчатых веществ (напр., баллончики из-под спрея) в топке, а также хранение их в непосредственной близости от топки запрещено из-за угрозы взрыва.

- При подкладывании дров не надевайте широкую или легко воспламеняющуюся одежду.

- Запрещается ставить нежаростойкие предметы на отопительный прибор или в непосредственной близости от него.

- Не кладите бельё для просушки на печь.

- Стойки для сушки белья или подобные вещи должны выставляться на достаточном расстоянии от отопительного прибора – опасность возгорания.

- При эксплуатации отопительного прибора запрещено обрабатывать легко воспламеняющиеся или взрывоопасные вещества в этом или в соседнем помещениях.

### УСТАНОВКА ПЕЧИ

#### Минимальное расстояние

#### Рис. 2

А>800 мм

B>100 мм/50 мм*

C>100 мм/50 мм*

(A – вперёди – лучистая энергия)

(B – сбоку)

(C – сзади)

*= действительно только для Lounge Xtra

Учтите пожалуйста, что помещение для установки печи должно обладать как минимум одним окном или дверью на улицу, или быть непосредственно связанным с таким помещением.

#### Несущая способность пола

Проверьте перед установкой печи, вынесут ли конструкции пола вес Вашей чугунной печи.

#### Воздух для горения

Необходимо обеспечить достаточный поток воздуха для горения: закрытые окна и двери могут не допустить достаточное количество воздуха или нарушить работу тяги. Проверьте, достаточно ли количество потока свежего воздуха для горения.

#### Подключение к дымоходу

Для подключения к дымоходу нужно соблюдать строгие предписания, которые созданы для вашей же безопасности. Поэтому обязательно обратитесь к специалисту по дымоходам, который правильно подключит Вашу печь.

# ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАШЕЙ ПЕЧИ

#### Разрешённое топливо

Сухая, хорошо вылежавшаяся древесина, древесные брикеты.

#### Максимальный расход топлива

Максимальное количество топлива, закладываемого в топку – около 2,4 кг поленьев.

Большее количество топлива может привести к перенагреванию и повреждению Вашей печи!

#### Чистое сжигание

Дрова должны быть сухими (отн. влажность < 15 %), не покрыты лаком, в топку должен закладываться правильный объём топлива, чтобы достичь чистого,  безвредного для окружающей среды сгорания.

### Правильно разжечь огонь

Подготовьте всё к розжигу – опилки, средство для розжига (например, сухой спирт): бумагу (не пачкой), дрова.

Рис. 3 даёт Вам представление о количестве требуемого материала для топки.

Рис. 3: Топливо

Максимально откройте подачу первичного и вторичного воздуха. Для этого переведите обе заслонки в положение „открыто“ - „Auf“

Откройте дверцу печки.

Положите листы бумаги на дно топки.

Наверх положите пригоршню опилок.

На эти опилки положите 1-2 полена.

Рис. 4: Розжиг

Теперь подожгите бумагу. Закройте дверку печки. Когда опилки хорошо разгоряться, закройте подачу первичного воздуха.

Рис. 5: Закрытие подачи первичного воздуха

Как только хорошо разгорятся поленья, Вы можете при помощи регулятора подачи вторичного воздуха регулировать горение (Максимальное открытие „AUF“ = максимальная мощность – см. Рис. 2).

При докладывании действия примерно такие же, как при розжиге: открыть регулятор подачи первичного воздуха, регулятор подачи вторичного воздуха; осторожно открыть дверцу, доложить дрова, дверцу закрыть.

Дождитесь, пока доложенные дрова хорошо возьмутся. Затем закройте подачу первичного воздуха. В дальнейшем регулируйте отопительную мощность при помощи регулятора подачи вторичного воздуха.

### Отопление в межсезонный период

В межсезонный период, когда температура окружающей среды повышается, топочные газы могут выходить не полностью, что может привести к нарушениям в работе каминной тяги – особенно в случае резкого повышения температуры. Следует класть меньше дров и увеличить приток воздуха для их более быстрого сгорания – тогда тяга стабилизируется.

### Возникновение пожара в камине.

Пожар может произойти в случае загрязнения сажей и отложениями из-за использования неправильного топлива. В этом случае следует немедленно закрыть все воздушные выходы камина и вызвать пожарную бригаду. Затем необходимо внимательно проверить герметичность камина и наличие трещин.

# ВАЖНЕЙШИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - ОБЗОР

### Уплонительные шнуры

| Обозначение | Nr. рис | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Упл. шнур плоский 8 x 2 мм (2,8 мм) | 15 | 710096 |
| Упл. шнур плоский 8 x 2 мм (2,8 мм | 16 | 710096 |
| Упл. шнур 17×8 мм (2,5 мм) | 17 | 718542 |

### Керамот

| Обозначение | Nr. рис | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Керамот пол левый | 1 | 717651 |
| Керамот пол центр | 2 | 717654 |
| Керамот пол правый | 3 | 717652 |
| Керамот пол передний | 4 | 717653 |
| Керамот боковой | 5 | 717699 |
| Керамот задняя часть | 6 | 717655 |
| Керамот обводной зуб 1 | 7 | 717659 |
| Керамот обводной зуб 2 | 8 | 717658 |
| Керамот ограничитель для дров 1 | 9 | 717656 |
| Керамот ограничитель для дров 1 | 10 | 717657 |

### Остальное

| Обозначение | Nr. рис | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Дверца полностью | 11 | 717630 |
| Дверная ручка полностью | 12 | 717640 |
| Стекло дверцы | 13 | 717635 |
| Стекло дверцы (внутр.) | 14 | 717695 |
| Лак для печи | -- | 650002 |
| Средство для очистки стекла | -- | 640070 |

### Комплектующие

У Вашего продавца Вы можете заказать пластины на пол из стекла или стали, каминные аксессуары и средства по уходу.

ВАЖНО: Замена дефектных комплектующих должна производиться только Вашим продавцом, тем самым обеспечивается исправное и  долговременное функционирование Вашей печи.

### Уход

Печь, воздушные заслонки и дымоходные трубы необходимо очищать и проверять на наличие отложений каждый год или чаще в случае необходимости, к примеру, после чистки камина. Также необходима чистка камина трубочистом, который сообщит вам, как часто необходимо производить проверки. Необходима ежегодная проверка камина специалистом.

# КОМЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ LOUNGE XTRA

#### Система теплонакопления Xtra

Модель Lounge Xtra оборудована уникальной системой накопления тепла Xtra. Эта технология основана за запатентованной Ситеме Сохранения Тепла, особом управлении топочными газами и регулируемой конвекционной системой, которую можно полностью перекрыть. Таким образом, быстрая нагревательная система комбинирована с исключительно эффективными теплонакопительными свойствами.

Конвекционная система регулируется, в зависимости от потребностей, с помощью прикрепленного рычага (см. рисунок). Чем больше открыты выходы конвекционного воздуха на верхней крышке, тем быстрее происходит нагревание, но при этом уменьшается теплонакопление. Закрытие верхней крышки приведет к более медленному нагреванию и более долгому хранению тепла.

Полезный совет: оставляйте выходы конвекционного воздуха открытыми во время горения и закрывайте их после того, как пламя погаснет для того, чтобы достигнуть стабильного выделения тепла.

Самозакрывающийся дверной механизм

Для обеспечения корректной работы самозакрывающегося дверного механизма необходимо позволить дверце захлопнуться под углом от 30º (приоткрыть дверцу чуть шире).

# ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

#### 2 года гарантии

Мы даём 2 года гарантии на печь AUSTROFLAMM из чугуна или стали, начиная со дня  продажи. Части, признанные во время гарантийного периода как имеющие недостатки, будут заменены новыми.

Гарантия не даётся на части, подлежащие износу (напр. керамот, уплотнительные шнуры, колосниковая решётка) покрытия поверхности, лак, стекло и керамику.

Условия предоставления гарантии:

- Печь должна быть установлена специалистом и использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- Наличие правильно заполненного гарантийного талона и квитанции об оплате.

ВАЖНО: Гарантия включает бесплатную доставку комплектующих. Она не включает в себя работу по их замене.

(---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В случае гарантии вырезать и предъявить Вашему распространителю!

Гарантийный талон

Дата покупки

Наименование модели

###### Lounge/ Lounge Xtra

№ серии

(см. табличку с фабричным номером)

# Text boxes

Нумерация керамота = инстр. по установке!

# Инструкция по эксплуатации

# Lounge/Lounge Xtra

Технические, оптические изменения и опечатки возможны.

установка

Печать и данные продавца